Vplyv intenzity zrážok na intercepčný proces v stredohorských lesoch Poľany

Influence of rainfall intensity on interception process in midmountain forests of poľana

Minďáš Jozef

Lesnícky výskumný ústav Zvolen

Abstract

The paper presents results of analyses of rainfall intensity on interception process in different forest stands (mixed mature fir-spruce-beech forest, spruce forest and beech forest). The experimental site is located in the south-eastern part of biosphere reserve Poľana (830 – 940 m a.s.l.). Interception process has been analysed by two ways: 1. from the data of measured rainfall intensity (time series measurements by automatic raingauge) and 2. from the data of storm occurence in relation to data with storm absence. The statistically significant (P=99%) relationships between interception loss and rainfall intensity have been found for mixed and spruce forests. In the case of storm rainfall analysis the statistically significant differences between storm and nonstorm rain events have been found only for mixed forest (P=99%).

Key words: Rainfall intensity, storm precipitation, interception of forest canopy

# Úvod

V súvislosti s výskytom lokálnych katastrofálnych povodní v strednej Európe koncom 90-tych rokov v spojitosti s výskytom intenzívnych búrkových lejakov v malých povodiach sa znovu otvorila diskusia o možnom vplyve lesa na kolobeh vody, ovplyvnenie zrážkoodtokových vzťahov, tlmenie povodňových vĺn a pod. Z týchto dôvodov má rozvíjanie výskumných aktivít zameraných na vodnú bilanciu lesných ekosystémov, či vodohospodársku funkciu lesov, stále svoje opodstatnenie a význam, a to najmä v lesných porastoch, ktoré sú svojou štruktúrou prírode blízke. Podkorunové zrážky tvoria dôležitú zložku v rámci vodnej bilancie lesného porastu, nakoľko atmosferické zrážky tvoria jej základnú príjmovú zložku. Z tohto hľadiska sa preto proces prechodu atmosferických zrážok jednotlivými vrstvami lesného porastu javí ako veľmi dôležitý.

Aj keď v tejto oblasti výskumu sa už získal celý rad dôležitých poznatkov, chýbajú nám dostatočné informácie o intercepčnom procese a transformácii zrážok v zmiešaných štrukturálne diferencovaných lesných porastoch v porovnaní s monodrevinovými porastami s prevažne jednovrstvovou štruktúrou, a to v rovnakých prírodných resp. stanovištných podmienkach. Z tohto hľadiska štúdium zrážkového režimu na lokalite Poľana – Hukavský grúň má osobitný význam a môže priniesť v tejto oblasti veľmi cenné poznatky.

# Materiál a metódy

Experimentálne merania sa uskutočňovali na Výskumno-demonštračnom objekte (VDO) Poľana – Hukavský grúň, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce Hriňová v Lesnom hospodárskom celku (LHC) Poľana. Nadmorská výška sa v rámci VDO pohybuje od 830 do 940 m, prevládajúcou expozíciou je severovýchodná orientácia svahov pri sklone 5 - 35 %. Celková výmera objektu je 37,5 ha a tvoria ho porasty č.120, 121 a časť porastu 123.

Základné informačné údaje o jednotlivých TVP podáva nasledovná tabuľka (Tab.1).

# Tabuľka 1	  Základné údaje o trvalých výskumných plochách na VDO

|  | TVP0 | TVP1 | TVP2 | TVP3 | TVP4 | TVP5 | TVP6 | TVP7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet stromov | 347 | 283 | 236 | 300 | 183 | 233 | 324 | 458 |
| Počet stromov na 1 ha | 631 | 524 | 437 | 600 | 352 | 466 | 600 | 509 |
| Rozloha (ha) | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | 0,54 | 0,90 |
| Prevládajúca drevina | Bk | Sm | Sm | Bk | Bk | Bk | Smc | Bk |
| Zápoj (%) | 85% | 80% | - | 95% | 55% | 85% | 90% | 90% |

Výskumné aktivity režimu zrážok sa sústredili na prvé štyri TVP (TVP0, TVP1, TVP2, TVP3), ktoré sú charakteristické najmä odlišným drevinovým zložením.

Meranie vertikálnych zrážok na voľnej ploche sa situovalo do priestoru nad korunami lesného porastu na TVP0, na vrchnej plošine meteorologickej veže. Na meranie sa použili štandardné Hellmanove zrážkomery (200 cm2) a automatický zrážkomer s protiveternou úpravou Delta-T (500 cm2). Lokalizácia odberných zrážkomerov dostatočne zabezpečovala reprezentatívnosť merania a meranie nebolo priamo ovplyvnené lesným porastom vzhľadom na dostatočný výškový odstup (cca 3-4 m nad lesným porastom).Aj pre meranie podkorunových zrážok sa použili štandardné Hellmanove zrážkomery, ako doplnok sme použili meranie automatickým zrážkomerom Polar (200 cm2).

Vzhľadom na heterogenitu poľa podkorunových zrážok boli v r.1992 rozmiestnené na vybraných plochách pokusné série zrážkomerov za účelom zistenia variability podkorunových zrážok a zistenia chyby merania. V priebehu roku 1993 boli po štatistickej analýze pokusnej série meraní doplnené počty zrážkomerov na takú úroveň, aby bola zabezpečená štatistická reprezentatívnosť merania s presnosťou ( 10%. Výsledné počty zrážkomerov sú uvedené v nasledovnej tabuľke (Tab.2).

# Tabuľka 2   Použité počty zrážkomerov na jednotlivých experimentálnych plochách

| Experimentálna plocha | Počet zrážkomerov |
| --- | --- |
| TVP0 | 27 |
| TVP1 | 7 |
| TVP2 | 4 |
| TVP3 | 6 |

Na základe dostupných informácií z SHMÚ o výskyte búrkových  vertikálnych zrážok  sa  urobila aj analýza závislostí intercepcie od búrkových a nebúrkových vertikálnych zrážok z obdobia rokov 1994 - 1999. Táto závislosť sa preskúmala pre intercepciu na troch TVP (TVP0, TVP1, TVP3) s rôznym drevinovým zložením.

# Výsledky a diskusia

V prvom kroku sme analyzovali závislosť okamžitej intercepcie od intenzity dažďových zrážok (Obr.1), kde sme túto závislosť vyjadrili regresnými krivkami resp. priamkou.

Obr.1 	 Závislosť intercepcie kvapalných zrážok od ich intenzity na voľnej ploche pre 		jednotlivé TVP

Vzťah intenzity dažďových zrážok nad porastom a percentuálnej hodnoty intercepcie sme vyjadrili regresnými rovnicami. Vo všetkých prípadoch bola zistená závislosť poklesu intercepcie s rastúcou intenzitou dažďa. Najvyššia záporná hodnota smernice priamky sa vyskytla na TVP1 (smrek), s poklesom okolo 20 % intercepcie na 1 mm/min intenzity vertikálnych dažďových zrážok. V prípade TVP0 (zmiešaný porast) bola táto hodnota len o málo nižšia a na TVP3 (buk) bola táto hodnota o 50 % nižšia ako na TVP1. Najväčší pokles hodnôt intercepcie bol do hodnoty intenzity 1 mm/min., od tejto hodnoty bol pokles už len veľmi mierny.

Tieto regresné závislosti sme testovali pomocou testu významnosti výberového korelačného koeficienta (Šmelko, Scheer 1987) na hladine ( = 0,01 (99 %-ná pravdepodobnosť), kde sme zistili, že pre TVP0 a TVP1 je táto závislosť štatisticky významná, pre TVP3 sa štatistická významnosť na tejto hladine nepotvrdila (Tab.3).

Tabuľka 3 	 Výsledky analýzy závislosti intercepcie od intenzity zrážok voľnej plochy

pre vybrané TVP

|  | Rozsah súboru | Ryx | t | t(=0,005 | Štatistická významnosť závislosti (pravdepodobnosť 99 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TVP0 | 80 | -0,44 | 4,32 | 2,64 | významná |
| TVP1 | 80 | -0,43 | 4,20 | 2,64 | významná |
| TVP3 | 80 | -0,26 | 2,41 | 2,64 | nevýznamná |

Zistené percentuálne hodnoty sumárnej intercepcie zo všetkých prípadoch (1994-99) roztriedené do 2 súborov (intercepcia pri búrkových zrážkach resp. pri zrážkach bez búrky) sa analyzovali pomocou Studentovho t – testu (ŠMELKO 1998) na hladine ( = 0,01 (99 % - ná pravdepodobnosť), či tieto dva súbory sa štatisticky od seba významne líšia. Sumárne výsledky tejto štatistickej analýzy sú uvedené v Tab. 6.4. Zistili sme, že pre TVP0, TVP0 bk, TVP0 sm je tento rozdiel medzi tými súbormi štatisticky významný, pre TVP1 a TVP3 sa štatistická významnosť rozdielov na tejto hladine nepotvrdila (Tab.4).

Tabuľka 4      Výsledky analýzy závislosti podkorunových zrážok od druhu zrážok voľnej

plochy  pre vybrané TVP

|  | Rozsah súboru |  |  | Štatistická významnosť závislosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanovisko | Nebúrková | Búrková | t( = 0,01 | t - tab | (pravdepodobnosť 99 %) |
|  | zrážka |  |  |  |
| TVP0 | 47 | 43 | -3,11196 | 2,704 | významná |
| TVP0 bk | 47 | 43 | -3,11505 | 2,704 | významná |
| TVP0 sm | 47 | 43 | -2,77685 | 2,704 | významná |
| TVP1 sm | 47 | 43 | -2,55482 | 2,704 | nevýznamná |
| TVP3 bk | 47 | 43 | -2,63115 | 2,704 | nevýznamná |

Hodnotenie vplyvu intenzity zrážok na intercepciu nie je v literatúre jednoznačné. Rutter (1976) hodnotil závislosť intercepčnej straty vo vzťahu k potenciálnej evaporácii pre rôzne intenzity zrážok v rozsahu 0,4 - 2,0 mm.h-1 a to pri dvoch režimoch zrážok: kontinuálnom (dlhotrvajúcom) a krátkodobom (prerušovanom). Z týchto výsledkov vyplýva, že pri zvyšovaní intenzity zrážok sa intercepčná strata zvyšuje a to najmä pri krátkodobých (prerušovaných) zrážkach.

Tallaksen et al. (1996) urobili komparatívnu štúdiu experimentálnych meraní intercepcie v smrekovom poraste s tromi vybranými modelmi na výpočet intercepcie: Nordic HBV model, Amor model a jednoduchý Rutterov model. Na základe priamych meraní aj modelových výpočtov nezistili títo autori významnejšiu závislosť na intenzite zrážok. Ako však naznačujú výsledky H(rmanna et al. (1996), kľúčovú úlohu v tomto smere môže zohrávať vietor. Výsledky meraní intercepcie a intercepčnej kapacity 97-ročného bukového porastu v severnom Nemecku ukázali významnú závislosť intercepčnej kapacity od rýchlosti vetra, ktorá má mocninový tvar. Pre rýchlosti vetra okolo 2 m.s-1 predstavovala intercepčná kapacita korún bukového porastu hodnotu okolo 2,5 mm, pri rýchlosti nad 8 m.s-1 to bolo už len 0,5 mm (H(rmann et al 1996). Ak si uvedomíme, že najvyššie intenzity zrážok na lokalite Poľana - Hukavský grúň sa vyskytujú takmer výlučne v spojitosti s búrkovými zrážkami z konvektívnej oblačnosti, kedy dochádza k zosilňovaniu rýchlosti vetra (húľava), mohol by tento fakt do istej miery vysvetľovať naše výsledky.

# Súhrn

Práca prezentuje výsledky analýzy vzťahov medzi intercepciou a intenzitou zrážok na lokalite Poľana – Hukavský grúň (830-940 m n.m.) v troch rôznych porastových typoch (materský jedľovo-smrekovo-bukový porast, smrekový porast a bukový porast). Skúmanie závislosti intercepcie a intenzity zrážok sa robilo na základe priamo nameraných hodnôt intenzity zrážok a okamžitej intercepcie ako aj na základe hodnôt sumárnej intercepcie v závislosti od búrkových resp. nebúrkových zrážok. Zistili sme pokles hodnôt okamžitej intercepcie s rastúcou intenzitou dažďa, najmä v intervale do hodnoty 1 mm/min. Štatisticky významná bola táto závislosť zistená pre zmiešaný a smrekový porast. Porovnanie dvoch súborov intercepčných hodnôt pre búrkové a nebúrkové zrážky poukázalo na štatisticky významný rozdiel iba v prípade zmiešaného lesného porastu.

Kľúčové slová: intenzita zrážok, búrkové zrážky, intercepcia korunovej vrstv

### Literatúra

- H(rmann, G., Branding, A., Clemen, T., Herbst, M., Hinrichs, A., Thamm, F., 1996: Calculation and simulation of wind controlled canopy interception of a beech forest in Northern Germany. Agriculture and Forest Meteorology, 79, (1996): 131-148.

- Tallaksen, L.M.-Schunselaar, S.-van Veen, R., 1996: Comparative Model Estimates of Interception Loss in a Coniferous Forest Stand. Nordic Hydrology, 27 (3), 1996: 143-160.

- Rutter, A.J., 1976: The Hydrological Cycle in  Vegetation. In: Monteith, J.L: Vegetation and the atmosphere. London, Academic Press, s.111-154.

- Šmelko, Š., 1987: Štatistické metódy v lesníctve. ES VŠLD Zvolen, 1987.

- Šmelko, Š. - Scheer, Ľ., 1987: Návody na cvičenia zo štatistických metód v lesníctve. VŠLD Zvolen, 62 s.

# Kontaktná adresa :

RNDr.Ing.Jozef Minďáš, PhD.

Lesnícky výskumný ústav

T.G.Masaryka 22

960 92 Zvolen

tel. +421 855 5314 206

mindas@fris.sk